## Slide 1: ML-KEM Keygen 하드웨어 구현

## Slide 2: 목차
ML-KEM 개요 및 알고리즘 설명
각 하위 모듈에 대한 설명
Top 모듈에서의 동작
IO description과 Registers description
검증환경 및 시뮬레이션 결과
합성결과
성과 및 결론

## Slide 3: ML-KEM 개요 및 알고리즘 설명

## Slide 4: ML-KEM
ML-KEM(Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard)
  NIST 양자 내성 암호 공모전에서 표준화된 암호 알고리즘의 한 종류
  격자 기반 암호 알고리즘으로 양자 컴퓨터의 공격에 내성을 가짐
  올해 성능을 강화하여 표준이 업데이트 되면서 KYBER에서 ML-KEM으로 변경됨
Key Generation Algorithm
A[0][0]
A[1][0]
A[0][1]
A[1][1]
S[0]
S[1]
E[0]
E[1]
Pk[0]
Pk[1]

## Slide 5: Key generation algorithm (1)
Key generation algorithm(pseudo code)

## Slide 6: Key generation algorithm (2)
주요 polynomial 생성 과정
CBD
CBD
Parse
NTT
NTT
G
Seed
A
S
E
ρ
σ

## Slide 7: Key generation algorithm (3)
Polynomial의 곱셈과 덧셈을 통한 Key 생성
A[0][0]
A[1][0]
A[0][1]
A[1][1]
S[0]
S[1]
E[0]
E[1]
Pk[0]
Pk[1]

## Slide 8: Parameters
버전별 parameter values

## Slide 9: 각 하위 모듈에 대한 설명

## Slide 10: 해시 함수 (1)
해시 함수 G, Parse, CBD
CBD
CBD
Parse
NTT
NTT
G
Seed
A
S
E
ρ
σ

## Slide 11: 해시 함수 (2)
해시 함수 G, Parse, CBD
CBD
CBD
Parse
G

## Slide 12: 해시 함수 (3)
해시 함수와 KECCAK
  i_mode에 따라 SHAKE-128/SHAKE-256/SHA3-512가 결정
  선택된 mode에 따라 입력을 padding하여 KECCAK에 입력하고 출력을 적절히 추출

## Slide 13: 해시 함수 (4)
해시 함수와 KECCAK
  25cycle 이후 output 출력
  KECCAK의 상태도

## Slide 14: 해시 함수: G function
Pseudo code와 모듈
  G function의 pseudo code
  모듈
  25cycle 이후 o_rho와 o_sigma 출력

## Slide 15: 해시 함수: Parse function (1)
Pseudo code
  Parse function의 pseudo code

## Slide 16: 해시 함수: Parse function (2)
모듈과 상태도
  Testvector 기준으로 194cycle 이후 output 출력
  상태도

## Slide 17: 해시 함수: CBD function (1)
Pseudo code
  CBD function의 pseudo code

## Slide 18: 해시 함수: CBD function (2)
모듈과 상태도
  64cycle 이후 output 출력
  상태도

## Slide 19: NTT (1)
NTT
  다항식의 곱셈의 수행시간 감소
NTT
NTT

## Slide 20: NTT (2)
Butterfly Unit

## Slide 21: NTT module
NTT 모듈
  START 신호가 들어오면 NTT 모듈 동작
  Counter값에 따라 Selector를 통해
  Poly의 2개의 계수의 위치와 zeta 값을 출력
  Poly의 2개의 값과 zeta 값의 Butterfly Unit 연산
  연산결과의 2개의 값은 Poly를 최신화,
  Counter의 값을 최신화
  cnt_stage==6, cnt_num==127이 끝나면 done 출력

## Slide 22: NTT 상태도, timing diagram
NTT 상태도
NTT timing diagram
  4481 cycle 이후 output 출력
IDLE
START
NTT
DONE
NTT
NTT

## Slide 23: Butterfly Unit
Butterfly unit
  NTT 연산 도중 쓰이는 모듈
  5cycle 이후 output 출력

## Slide 24: Montgomery reduction (1)
Montgomery reduction
  4cycle 이후 output 출력

## Slide 25: Montgomery reduction (2)
Montgomery reduction pseudo code와 상태도 및 구현
State0. T=i_a * i_b
State1. c_temp[11:0] * Q_INVn
State2. ( {{4{c_ab[23]}},c_ab} – ({{14{c_temp[27]}},c_temp[15:0]} * KYBER_Q) >> 16
State3

## Slide 26: Reduction_3329
Reduction__3329
  덧셈 & 뺄셈 결과를 modulo 3329 reduction
  Combination logic -> 0cycle 이후 output 출력

## Slide 27: Base multiplication (1)
Base multiplication algorithm
  q=3329에서 256-th primitive roots of unity 존재, 512-th primitive roots of unity 존재 X
  따라서 256차 다항식을 NTT domain으로 완전히 factorization 불가, 일차식까지 factorization 가능
  Point-Wise Multiplication이 아닌 일차식들간의 Base-Multiplication이 필요
  Montgomery와 Barrett reduction 활용

## Slide 28: Base multiplication (2)
Base multiplication TOP 모듈
  START 신호가 들어오면 Basemul_TOP 모듈 동작
  Counter값에 따라 Selector를 통해
  각 Poly_i의 2개의 계수의 위치와 zeta 값을 출력
  Poly의 총 4개의 값과 zeta 값의 Basemul 연산
  연산결과의 2개의 값은 Poly_out를 최신화,
  Counter의 값을 1 더해 최신화
  Counter값이 128이 되면 done 신호 출력

## Slide 29: Base multiplication (3)
Base multiplication 모듈
  Montgomery reduction과 Barrett reduction을 활용

## Slide 30: Base multiplication (4)
Base multiplication 상태도
  Basemul의 상태도
  Basemul_TOP의 상태도

## Slide 31: Top module

## Slide 32: Top module: sub 모듈 summary
A[0][0]
A[1][0]
A[0][1]
A[1][1]
S[0]
S[1]
E[0]
E[1]
Pk[0]
Pk[1]
Module | 총 cycle수 | 필요한 data bit
G_func | 25 | 256(rho), 256(sigma)
Parse | 156 이상 | 3072(A)
CBD | 64 | 3072(s), 3072(e)
NTT | 4481 | s,e 그대로 활용
Basemul_TOP | 2304 | 3072 (result)
Addition (A*s +e) | 256 | Result 활용 ( A<-A*s+e)

## Slide 33: Top module: Flowchart
Key generation의 전체 cycle는 4번의 NTT cycle와 거의 유사
  대부분의 연산은 NTT에서 소모
A[0][0]
A[1][0]
A[0][1]
A[1][1]
S[0]
S[1]
E[0]
E[1]
Pk[0]
Pk[1]

## Slide 34: Top module: module
Control 신호에 따라 각 모듈을 실행
  - 각 module의 done, cnt 값에 따라 enable 신호 control

## Slide 35: Top module: module
G function

## Slide 36: Top module: module
CBD

## Slide 37: Top module: module
Pasre

## Slide 38: Top module: module
NTT

## Slide 39: Top module: module
Basemul

## Slide 40: Top module: module
Add

## Slide 41: IO/Registers description

## Slide 42: IO description

## Slide 43: Registers description

## Slide 44: 검증결과

## Slide 45: Modelsim Simulation (1)
Top module Control signal waveform

## Slide 46: Modelsim Simulation (2)
Top module data waveform

## Slide 47: Testvector 생성
C 언어로 구현한 ML-KEM에서 Key 생성을 맡는 함수를 변형 후 testvector 출력 및 비교
Parse -> A생성
CBD -> s생성
CBD -> e생성
s NTT
e NTT
A*s
A*s+e
Public key
Secret key

## Slide 48: Testvector 검증
Simulation 결과 txt파일
  100개의 testvector를 바탕으로 tb작성, 모두 올바른 key value를 얻어냄

## Slide 49: 합성결과

## Slide 50: 모듈별 합성결과: TOP_KEYGEN
Synthesis 결과

## Slide 51: 합성결과
Synthesis 결과

## Slide 52: 결론

## Slide 53: 결론
결론 및 성과
  PQC ML_KEM Key Generation 모듈을 하드웨어로 설계하고, RTL 설계 및 합성 과정을 성공적으로 수행했다.
  Key Generation 알고리즘의 주요 동작을 담당하는 여러 sub모듈(G_function, CBD, Parse, NTT, Basemul 등)을 구성하고, 이에 기반한 FSM 작성과 하드웨어 구현을 완료했다.
  TOP 모듈 아키텍처 설계 후, 각 sub모듈을 성공적으로 integration했으며, TOP 모듈의 동작 Flowchart를 작성하고 이를 기반으로 Controller 설계를 수행했다.
  검증 환경에서는 C 코드 기반으로 testvector를 생성하고, 이를 이용한 Testbench를 작성해 시뮬레이션을 진행했다.
  100번의 시뮬레이션 결과 모두 testvector와 일치하는 동작을 보여, 설계가 정확하게 동작함을 확인할 수 있었다.
  또한 10ns clk 동작 환경에서 Synthesis를 성공적으로 수행했으며, timing violation 없이 합성하였다.
  최종 합성 결과, 전체 면적은 약 700kGE로 확인되었다.

## Slide 54: 결론
최적화 요소
  주요 성과 중 하나는 최적화된 병렬 처리 설계이다. TOP 모듈의 Flowchart 설계 시, 독립적으로 동작 가능한 function들은 병렬로 실행되도록 설계하여 전체 cycle 수를 크게 줄였다.
  이를 통해 Key Generation 모듈의 전체 cycle 수는 4번의 NTT cycle과 비슷한 수준으로 구현되었다.
  그 결과 하드웨어 자원을 효율적으로 활용하고 처리 시간을 단축할 수 있었다.
  또한, 저장 자원의 최적화를 위해 matrix A 다항식 4개를 저장하고 연산하기 위한 레지스터 파일을 2개로 줄여 구현하였고,
  Basemul 모듈과 Add 연산 결과를 저장하기 위한 레지스터 파일을 result_register로 통합함으로써 레지스터 사용을 절약했다.
  이를 통해 불필요한 자원 낭비를 줄이고, 저면적으로 설계하여 효율적인 하드웨어 구현을 달성할 수 있었다.

## Slide 55: 결론
보완할 점
  다만, 현재 설계에서 수천 비트의 데이터를 저장할 때 flip-flop을 사용하여 면적이 커졌다는 한계점이 있다.
  향후에는 SRAM과 같은 메모리 블록을 인스턴스하여 저장 자원을 관리함으로써, 전체적인 면적을 크게 줄일 수 있을 것이다.
  이번 설계를 통해 ML_KEM Key Generation 모듈의 성능과 면적을 균형 있게 최적화하였으나, 메모리 블록 활용을 통한 면적 개선과 추가적인 최적화는 보완점으로 남아 있다.

## Slide 56: 참고문헌
  Hania Usman, Efficient implementation of NTT based polynomial multiplier for fast PQC multiplication, September 2022, NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCES & TECHNOLOGY, PAKISTAN
  Federal Information Processing Standards Publication 203, Module-Lattice-based Key-Encapsulation Mechanism Standard, Information Technology Laboratory, National Institute of Standards and Technology, August 2024, https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.203.ipd
  Federal Information Processing Standards Publication 202, SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions , Information Technology Laboratory, National Institute of Standards and Technology, August 2015, http://dx.doi.org/10.6028/NIST.FIPS.202